## Slide 1
Monitoraggio di flussi e densità pedonale presso aree congestionabili mediante sensori innovativi
Gianluca Ceccoli
Tesi di Laurea Magistrale in
Ingegneria Informatica
Relatore:
Chiar.mo Prof. Ing. Roberto Sacile
Correlatore:
Dott. Ing. Luca Zero
Anno accademico 2018/2019

## Slide 2
Indice
Obiettivi e motivazioni
Stato dell’arte
Wi-Fi
Architettura proposta
Applicazione al caso di studio
Considerazioni finali
Sviluppi futuri

## Slide 3
Obiettivi e motivazioni
Segnalazione e predizione di congestione pedonale in luoghi ristretti
  Prevenzione di situazioni pericolose causate da sovraffolamenti
  Classificazione traffico pedonale in livelli di viabilità
  Realizzazione e installazione di un sistema di monitoraggio pedonale tramite Wi-Fi

## Slide 4
Stato dell’arte
Videocamere
  Registrano immagini RGB o in scala di grigio
  Rilevazione del foreground: frame differencing / background subtraction
  Livello macroscopico. Soluzioni a problemi di tipo ROI (Region of Interest)
  Precisione cala con grandi masse
  Problemi di privacy
  Problemi estetici e funzionali di posizionamento (occlusioni/illuminazione)

## Slide 5
Stato dell’arte
Videocamere stereoscopiche
  Registrano immagini RGB o in scala di grigio
  Livello microscopico. Soluzioni a problemi di tipo LOI (Line of Interest)
  Stessi lati negativi delle videocamere
  Posizionamento sulla verticale dei varchi
  Poco applicabile ad un ambiente aperto con molteplici vie di fuga

## Slide 6
Stato dell’arte
Laser e infrarossi
  Livello microscopico. Soluzioni a problemi di tipo LOI (Line of Interest)
  Non sono necessarie immagini ad alta risoluzione. Computazione alleggerita
  Più accessibili. Soluzioni sul mercato

## Slide 7
Stato dell’arte tecnologico
Sniffer Wi-Fi
  Intercettazione passiva dei dati che transitano sulla rete (wireless)
  Supposizione che ogni persona sia identificata dal rispettivo dispositivo
  Alternativa alle videocamere per problemi ROI ma anche per misure sui flussi
  Basso costo, discreto, nessun problema di occlusioni o cambi di illuminazione
  Assunto forte, va calcolato il tasso di rilevazione
  Misura grossolana ma comunque indicativa

## Slide 8
Wi-Fi
Lo standard IEEE 802.11 definisce 3 tipi di frame scambiati dai dispositivi Wi-Fi:
  Management Frame
  Control Frame
  Data frame
Esempi di Management Frame:
  Association frame
  Authentication frame
  Beacon frame
  Probes request / response

## Slide 9
Wi-Fi
Due tipi di ricerche delle reti wireless:
  Passive scanning (ascoltando i Beacon frame)
  Active scanning (inviando Probe request e attendendo Probe response)
Beacon frame:
  messaggi che gli AP (access point) inviano per segnalare la propria presenza e il proprio SSID
Probe request:
  richieste che i dispositivi inviano agli AP conosciuti o in maniera broadcast
< 10 ms
Burst
{
Frame
IFAT
Time

## Slide 10
Wi-Fi
Informazioni contenute nelle Probe request:
  RSSI (Received signal strength indication)
  sequence number
  Information Elements
  indirizzo MAC
Sniffing delle Probe request

## Slide 11
Wi-Fi
MAC (Media Access Control): Codice di 48 bit (6 byte) assegnato in modo univoco ad ogni scheda di rete, tuttavia modificabile tramite software
IEEE assegna prefissi di 3 byte in cambio di una tassa (OUI, Organizationally Unique Identifier). I produttori sono liberi di assegnare univocamente i restanti 3 byte ai propri dispositivi

## Slide 12
Wi-Fi
Randomizzazione dell’indirizzo MAC:
Misura di protezione per la privacy
Impedisce il tracking
Non esiste uno standard
Ogni sistema operativo implementa la propria versione
Si riconosce per local bit asserito
CID (Company Identifier) analogo a OUI ma con local bit asserito.
Solo quando non connesso a una rete
Google: DA:A1:19
A = 1010

## Slide 13
Architettura proposta
Raspberry Pi 3 b+ con ambiente Linux
Scheda di rete ALFA NETWORK AWUS036NH
Script di sniffing in Python
Database mySQL su server universitario
Applicazione web per visualizzazione dei dati

## Slide 14
Architettura proposta
Script di sniffing in Python:
Due thread separati:
  uno per sniffing tramite libreria Scapy
  uno per invio periodico dei dati al db
Derandomizzazione mediante algoritmo di fingerprinting e aggregazione su indirizzi (randomizzati) aventi la medesima impronta
Tempo di decadimento dopo ultima rilevazione

## Slide 15
Architettura proposta
Fingerprinting
Information Eelements: dati contenuti nelle Probe request per segnalare agli AP le proprie caratteristiche fisiche
Lo standard 802.11 definisce che siano inclusi in ordine crescente
Non sono obbligatori
Set di IE trasmessi, relativi valori e ordine di comparizione usati come fonte di discriminazione
Information Element | ID
Service Set Identity (SSID) | 0
Supported Rates | 1
Power Capabilities | 33
HT Capabilities | 45
Extended Supported Rates | 50
Extended Capabilities | 127
VHT Capabilities | 191
Vendor ID | 221
Esempio di fingerprint:
probe:0,1,50,3,45,127,107,255,221,221,221,221(0017F2,0A),221(0050F2,08),221(001018,02),htcap:2D40,httag:1B,htmcs:ff000000000000000000,rates:02040B16,esrates:0C1218243048606C,extcap:0000088400000040

## Slide 16
Architettura proposta
Aggregazione
Stabilire se due indirizzi MAC randomizzati aventi la stessa signature siano stati emessi dallo stesso dispositivo
Impiego di sequence number, SSIDs, RSSI, timestamp
Impiego delle Informazioni WPS (Wi-Fi Protocol Setup) tra cui UUID (Universally Unique Identifier) generato direttamente dal MAC

## Slide 17
Architettura proposta
Modello dell’output
Mac globali, Mac randomizzati aggregati
Misura rumorosa, fonti di rumore:
Accuratezza
Dispositivi con Wi-Fi spento (penetration rate)
Dispositivi con Wi-Fi acceso ma non rilevabili
Portata massima dello strumento o limiti dettati dall’architettura
Modello adottato
Modello proporzionale, sufficiente a fornire la classificazione dei tre livelli di viabilità richiesta
da stabilire mediante least squares
ground truth, numero reale di persone

## Slide 18
Architettura proposta
Accuratezza nell’aggregazione
Test eseguito con 5 laptop. Randomizzazione circa ogni 15 secondi. Dataset di 934 randomizzazioni
Portata massima
Portata massima teorica:
tempo medio di esecuzione di un ciclo: 15.8 ms
tempo di decadimento = 70s, area 8km^2
portata massima di 4400 dispositivi
Portata massima pratica:
Sensore immerso in una folla enorme
Non valutata. Risultati pratici dalle 5 Terre indicano picchi di oltre 200 dispositivi unici
Laptop | Aggregazioni rilevate | Accuratezza
Laptop1 | 133/191 | 69.6%
Laptop2 | 134/183 | 74.1%
Laptop3 | 165/196 | 84.2%
Laptop4 | 129/142 | 90.8%
Laptop5 | 170/222 | 76.6%
Totale | 733/934 | 78.5%

## Slide 19
Applicazione al caso di studio
Cinque Terre
Tratto di costa frastagliato della Riviera ligure di levante tra Levanto e La Spezia.
Dal 1997 Patrimonio dell’Umanità
Cinque borghi raggiungibili principalmente tramite traghetto o ferrovia, collegati da sentieri o navette.
Nei periodi di alta stagione non sono adatte a ricevere il turismo di massa che richiamano

## Slide 20
Applicazione al caso di studio

## Slide 21
Applicazione al caso di studio

## Slide 22
Applicazione al caso di studio

## Slide 23
Applicazione al caso di studio

## Slide 24
Applicazione al caso di studio

## Slide 25
Applicazione al caso di studio
Applicazione Web
Mappa in OpenLayers 3
Panoramica delle Cinque Terre con marker cliccabili in corrispondenza dei sensori
Dettaglio dei marker con storico e area indicante lo stato di viabilità
Aggiornamento periodico degli stati. L’utente vede il cambiamento di colore in automatico

## Slide 26
Applicazione al caso di studio
Applicazione Web
Scheda per visualizzazione dati raccolti da un sensore a scelta durante un intervallo di tempo personalizzato
Livello di dettaglio maggiore

## Slide 27
Considerazioni finali
Modello semplice ma sufficiente a discriminare il traffico in tre classi di viabilità
Sensori attivi h24
Sistema online da relativamente poco tempo. I test effettuati sono sopralluoghi di persona per stabilire se i dati fossero coerenti con la situazione reale
VALORE DI ALFA
Randomizzazione ha comunque delle falle
Sarebbe opportuno ridurre il contenuto delle probe request evitando qualsiasi informazione non necessaria per impedire il fingerprinting
Sarebbe opportuno azzerare il sequence number ad ogni cambio indirizzo. Relativamente pochi dispositivi lo fanno e sono molto più complessi da aggregare

## Slide 28
Sviluppi futuri
Modulo previsionale basato sullo storico delle rilevazioni attualmente in corso, arricchendo il dataset con feature come meteo, giorno della settimana, festività e periodo dell’anno
Applicazione web a disposizione degli utenti, non più esclusiva per i gestori del parco
Informazione dei MAC globali per ricostruire gli itinerari più seguiti, tempi di percorrenza, di attesa, ecc…
Più sensori per ogni paese per effettuare le misurazioni sopracitate anche all’interno dei borghi

## Slide 29
Monitoraggio di flussi e densità pedonale presso aree congestionabili mediante sensori innovativi
Gianluca Ceccoli
Relatore:
Chiar.mo Prof. Ing. Roberto Sacile
Correlatore:
Dott. Ing. Luca Zero
Anno accademico 2018/2019